## Slide 1
Conceptos base de control
para la puerta motorizada
Clase de apoyo para leer la Etapa 2 y entender por qué aparece la necesidad de control realimentado.
PLANTA
FÍSICA
PWM
SENSOR
ERROR
PID
Objetivo didáctico: poner nombre a los fenómenos que ya aparecieron en las pruebas.
Materias: Sistemas de Control · Automatización · Programación Avanzada · Proyecto Final
Notes: Presentar esta clase como glosario técnico previo: sirve para que el alumno entienda target, error, cruce, stall, timeout, PWM fijo, approach y el puente conceptual hacia PID.

## Slide 2
1. Actuar no es controlar
El PWM mueve el motor, pero el sistema físico decide cómo responde
ESP32
firmware
DRV8833
puente H
Motor
N20
Puerta
/ carga
AS5048A
sensor
Sin realimentación, el firmware ordena una potencia y espera que la mecánica acompañe.
Con sensor, el sistema puede comparar lo que pidió contra lo que realmente pasó.
Materias: Electrónica de Potencia · Sistemas Embebidos · Sistemas de Control
Notes: Explicar que el puente H no “sabe” de posición: solo entrega energía en un sentido u otro. La realimentación aparece cuando el sensor cierra el ciclo.

## Slide 3
2. Posición, target y error
Tres palabras básicas para hablar de control de posición
actual
target
error = target − posición actual
Idea para explicar
• La posición actual viene del sensor.
• El target es la posición deseada.
• El error indica cuánto falta.
• El signo del error también indica de qué lado estamos.
Materias: Sistemas de Control · Sensores e Instrumentación · Programación
Notes: Usar la línea como analogía angular simplificada. Aclarar que en el firmware real hay normalización 0–360 y camino corto, pero para la explicación inicial alcanza con target, posición y error.

## Slide 4
2b. Ángulos circulares y wrap 0/360
El error angular debe calcularse por el camino corto, no por una resta directa
IDEA CLAVE
La posición angular no es una recta infinita: después de 359° vuelve a 0°.
• 0° y 360° representan la misma posición física.
• El firmware debe calcular el error considerando el camino corto.
No alcanza con target - actual
actual 358° → target 2°
0°/360°
90°
180°
270°
actual = 358°
target = 2°
resta directa: 2 - 358 = -356°
camino corto: +4°
esp32-motorized-door-controller

## Slide 5
3. Tolerancia y llegada
En un mecanismo real no se exige error matemáticamente cero
zona
aceptable
target
Tolerancia
Rango donde el firmware acepta que la posición fue alcanzada.
Settle / estabilización
Después de frenar, se espera un instante para leer la posición final con menos movimiento residual.
Materias: Sistemas de Control · Mecánica · Sistemas Embebidos
Notes: Conectar con el prototipo: la tolerancia evita perseguir un cero irreal. El settle evita medir justo en el momento del frenado, cuando todavía hay inercia o juego.

## Slide 6
4. Cruce del objetivo y sobrepaso
A veces conviene detener aunque no se haya caído dentro de la tolerancia
cruce
target
Sobrepaso
La puerta sigue moviéndose por inercia después de que el firmware decidió cortar.
Cruce
La trayectoria pasó al otro lado del objetivo: es una señal útil para detener.
Materias: Mecánica · Sistemas de Control · Automatización
Notes: Explicar que el cruce no es un error de lectura: puede ser una estrategia de detección. El sobrepaso aparece por energía cinética, rozamiento y respuesta del mecanismo.

## Slide 7
5. Protecciones: stall, timeout y final de carrera
Llegar al target no es la única condición que debe vigilar el firmware
AUTO
ACTIVO
STALL
TIMEOUT
FINAL
CARRERA
CANCELAR
Mientras se mueve, el firmware debe mirar varias señales a la vez.
Stall: sin movimiento efectivo · Timeout: tiempo máximo · Final de carrera: límite físico · Cancelación: orden externa
Materias: Sistemas Embebidos · Automatización · Seguridad Funcional básica
Notes: Stall: se comanda el motor pero no cambia la posición. Timeout: nunca queda accionando para siempre. Final de carrera: señal física independiente. Cancelar: una orden externa siempre puede interrumpir.

## Slide 8
6. PWM fijo: una sola perilla, muchos compromisos
El primer control funciona, pero queda atado a la física
PWM 65
stalls
PWM 70
mínimo útil
PWM 75
más sobrepaso
PWM 80
demasiada energía
Conclusión técnica
Con lazo abierto no existe un único PWM que garantice arranque, precisión y robustez en todas las condiciones.
La carga puede ayudar a frenar el sobrepaso y, al mismo tiempo, hacer más difícil el arranque.
Materias: Sistemas de Control · Electrónica de Potencia · Ensayo experimental
Notes: Esta slide resume v3.1: PWM 65 falla, 70 es mínimo sin carga, 75/80 llegan pero se pasan. La carga no empeora todo linealmente: cambia la dinámica.

## Slide 9
7. Approach no-PID: mejorar sin formalizar todavía
Una estrategia empírica útil antes de pasar a control cerrado
boost de arranque
recorrido
zona lenta
Aparecen más parámetros
• pwm_start
• start_boost_ms
• pwm_move
• slow_zone_deg
• pwm_slow
Sirven, pero dependen de la mecánica.
Materias: Sistemas de Control · Automatización · Proyecto Final
Notes: Explicar el approach como puente: no es PID, no “piensa” con error/velocidad de forma formal. Se diseñan fases para vencer arranque y llegar con menos energía.

## Slide 10
8. Por qué aparece la necesidad de PD/PID
El ajuste empírico crece; el control cerrado ordena el problema
error
P
D
I
P empuja según cuánto falta.
D ayuda a frenar usando velocidad.
I corrige errores persistentes.
El objetivo no es “poner PID porque sí”.
Es pasar de perillas físicas a una ley de control basada en error, movimiento y evidencia.
Materias: Sistemas de Control · Análisis de datos · Proyecto Final
Notes: Aclarar que primero se puede probar P o PD. La I no siempre conviene; puede sumar sobrepaso si no se controla bien. El PID no reemplaza la validación física.

## Slide 11
9. Qué puede y qué no puede resolver un PID
El control mejora el comportamiento, pero no arregla por arte de magia la mecánica
Puede ayudar a
✓ repetir posiciones
✓ reducir sobrepaso
✓ ajustar potencia al error
✓ compensar variaciones moderadas
✓ llegar con menos golpes
✓ analizar la planta con datos
No debe usarse para tapar
✕ mala alineación
✕ juego mecánico excesivo
✕ motor insuficiente
✕ alimentación inestable
✕ falta de sensores de seguridad
✕ diseño mecánico débil
Regla práctica: primero validar la planta física; después sintonizar el controlador.
Materias: Sistemas de Control · Mecánica · Electrónica de Potencia · Proyecto Final
Notes: Esta slide es importante para no sobreprometer PID. El controlador es una herramienta; no reemplaza un buen mecanismo ni sensores de seguridad.

## Slide 12
10. Lectura de ingeniería
La medición entrega datos; el criterio técnico decide qué significan
observar
hipótesis
medir
decidir
La experiencia no reemplaza la medición: ayuda a convertirla en conocimiento de ingeniería.
Este es el puente entre la Etapa 2 y la identificación de planta.
Materias: Proyecto Final · Metodología de I+D · Sistemas de Control
Notes: Cerrar señalando que el recurso entrenado no “adivina”: observa, reconoce patrones, hace hipótesis razonables y decide cuál es la próxima prueba.