## Slide 1
esp32-motorized-door-controller
Conceptos II · 1
Conceptos de control II
De la planta física al PID
Clase de apoyo antes de la Etapa 3: identificar la planta, simular y recién después tocar el firmware.
Planta
Medir
Modelo
Simular
PD/PID
Validar
La idea central no es “poner PID” por costumbre. Primero se entiende cómo responde el sistema físico.

## Slide 2
esp32-motorized-door-controller
Conceptos II · 2
Mapa conceptual
El puente entre la prueba de movimiento y el control formal
1
Sistema real
motor + puerta + sensor
2
Ensayo
PWM fijo y medición
3
Modelo
aproximación matemática
4
Simulación
probar sin romper
5
Control
PD/PID conservador
El estudiante debe poder explicar por qué cada paso existe: no se salta de “mueve” a “PID”; se construye evidencia.

## Slide 3
esp32-motorized-door-controller
Conceptos II · 3
¿Qué es una planta?
El objeto físico que responde a nuestras órdenes
PWM
DRV8833
Motor + reductora
Mecanismo / puerta
Sensor AS5048A
En este proyecto, la planta no es solo el motor. Incluye reductora, acople, puerta/aguja, rozamiento, juego mecánico, carga y alimentación.
perturbaciones: fricción · carga · backlash · tensión · desgaste
Planta física

## Slide 4
esp32-motorized-door-controller
Conceptos II · 4
Entrada, salida y variables
Para controlar primero hay que nombrar qué entra y qué sale
ACTUACIÓN
Entrada
PWM aplicado al puente H
Sentido de giro
Tiempo de activación
SISTEMA FÍSICO
Planta
Motor N20 + reductora
Mecanismo de puerta
Rozamiento e inercia
MEDICIÓN
Salida
Posición angular
Travel del recorrido
Velocidad estimada
Cadena conceptual: PWM → velocidad → posición. El sensor mide la salida; el controlador decide la siguiente acción.

## Slide 5
esp32-motorized-door-controller
Conceptos II · 5
¿Por qué identificar la planta?
Medir antes de diseñar el controlador
PROBLEMA
No alcanza con decir:
“PWM 70 mueve”.
Hay que saber cuánto mueve, cuándo despega, con qué velocidad y cómo cambia al subir PWM.
CRITERIO
Identificar la planta significa aplicar entradas conocidas y registrar la respuesta real.
En Step8F se usó motion_mode=0 y PWM fijo para no contaminar la medición.
Una variable controlada por vez

## Slide 6
esp32-motorized-door-controller
Conceptos II · 6
Ensayo de identificación
Entrada fija, medición temporal y zona útil
1
PWM fijo
2
Mover
3
Medir travel
4
Estimar velocidad
5
Ajustar modelo
En el informe, cada muestra del Plotter representa aproximadamente 0,05 s. La velocidad útil se calculó en la zona central de la curva, evitando arranque y llegada.
motion_mode = 0 · PWM = 70 / 75 / 80 · travel vs tiempo

## Slide 7
esp32-motorized-door-controller
Conceptos II · 7
Arranque, régimen y llegada
No toda la curva representa lo mismo
travel
tiempo
Arranque
fricción estática
retardo posible
Régimen útil
pendiente casi constante
velocidad estimable
Llegada
inercia + corte
error final

## Slide 8
esp32-motorized-door-controller
Conceptos II · 8
Zona muerta y fricción estática
Puede haber PWM aplicado sin movimiento visible
CONCEPTO
Zona muerta
El motor recibe energía, pero la planta todavía no se mueve.
Puede aparecer por fricción estática, juego, zona dura o torque insuficiente.
PWM
PWM_dead
Ejemplo Step8F: con PWM 70, un sentido tuvo un retardo de arranque cercano a 0,95 s aunque luego la velocidad útil fue normal.

## Slide 9
esp32-motorized-door-controller
Conceptos II · 9
Modelo lineal simple
Una primera aproximación suficiente para simular
velocidad_deg_s = Kv · ( PWM − PWM_dead )
travel(t) = ∫ velocidad_deg_s dt
Modelo identificado
velocidad_deg_s ≈ 4,97 · ( PWM − 18 )
velocidad
PWM
70
75
80
Promedio medido vs modelo

## Slide 10
esp32-motorized-door-controller
Conceptos II · 10
Modelo ≠ realidad
El modelo sirve aunque no capture todo
ÚTIL
Lo que captura
• velocidad aproximada en régimen
• efecto principal del PWM
• zona muerta promedio
• relación entrada → salida
LÍMITE
Lo que puede no capturar
• juego mecánico
• retardo puntual de arranque
• ruido del sensor
• desgaste
• cambios de carga o rozamiento
I+D: un buen modelo no es una copia perfecta. Es una herramienta para decidir mejor la próxima prueba.

## Slide 11
esp32-motorized-door-controller
Conceptos II · 11
¿Por qué simular antes de tocar firmware?
Proteger la baseline y probar escenarios
Firmware validado
no se toca
Modelo de planta
PWM → velocidad → travel
Simulación Python
Kp, Ki, Kd, saturación
Constantes iniciales
conservadoras
Simular permite encontrar una zona razonable de parámetros antes de arriesgar el prototipo físico. No reemplaza la validación: la prepara.

## Slide 12
esp32-motorized-door-controller
Conceptos II · 12
Realimentación
Medir, comparar y corregir en cada ciclo
target
posición deseada
Σ
error
Controlador
P / PD / PID
Planta
puerta real
sensor
posición medida
El sistema ya no actúa a ciegas: usa la diferencia entre lo deseado y lo medido.

## Slide 13
esp32-motorized-door-controller
Conceptos II · 13
P, D e I
Tres acciones distintas dentro del controlador
P
P · Proporcional
Empuja según el error.
Error grande → más acción.
Cerca del objetivo → menos acción.
D
D · Derivativo
Actúa como amortiguación.
Si la puerta llega rápido, ayuda a frenar antes.
I
I · Integral
Corrige errores persistentes acumulados.
Útil cerca del punto, peligrosa si acumula de más.
PWM_control = Kp·error + Ki·integral − Kd·velocidad

## Slide 14
esp32-motorized-door-controller
Conceptos II · 14
Saturación, windup y anti-windup
El PID real necesita límites
LÍMITE FÍSICO
Saturación
El controlador puede pedir más PWM del que el sistema debe aplicar.
Ejemplo: pedir 130, pero limitar a 80.
RIESGO
Windup
La integral sigue acumulando error aunque la salida esté saturada.
Al salir de saturación puede provocar sobrepaso.
PROTECCIÓN
Anti-windup
Limitar la acumulación, habilitar I solo en cierta zona o frenarla cuando el control satura.
Un PID sin restricciones no es automáticamente un buen controlador

## Slide 15
esp32-motorized-door-controller
Conceptos II · 15
¿Por qué empezar con PD?
Una decisión conservadora para este mecanismo
PASO 1
Primero PD
Kp empuja hacia el objetivo.
Kd amortigua la llegada usando velocidad.
Ki queda en cero al inicio.
PASO 2
Después evaluar I
Solo si queda error persistente.
Con anti-windup.
Preferentemente cerca del objetivo y sin saturación.
La pregunta de ingeniería no es “¿podemos poner PID?”. Es “¿qué parte del controlador necesita realmente esta planta?”.

## Slide 16
esp32-motorized-door-controller
Conceptos II · 16
Puente hacia la Etapa 3
Ahora sí: identificación de planta y preparación del PD/PID
Medir
PWM fijo
travel vs tiempo
Identificar
Kv y PWM_dead
modelo simple
Simular
Python
Kp, Kd, Ki
Implementar
motion_mode=2
conservador
Validar
hardware real
comparar curvas
Cierre conceptual: la planta se mide, el modelo se simula y el controlador se prueba con prudencia. Ese es el camino de I+D antes de exigirle al prototipo real.