## Slide 1
Etapa 1
Validación inicial de hardware y plataforma electromecánica
Del diseño CAD a la primera plataforma física gobernada por firmware
RESUMEN DE LA ETAPA
Primero se validó la física: diseño 3D, montaje, selección de componentes y prueba directa del N20 a 6 V. Luego se integró el hardware y se desarrolló un primer firmware monolítico para mover, medir y observar el sistema.
Resultado: plataforma operativa + primer aprendizaje de control.
1
CAD / 3D
2
Hardware
3
6 V directo
4
Firmware
5
Ensayo PWM
esp32-motorized-door-controller
Etapa 1 · 1
Materias: Sistemas de Representación · Electrónica I/II/III · Automatización · Fundamentos de Programación · Programación Avanzada · Sistemas de Control · Proyecto Final

## Slide 2
1. Diseño mecánico previo
El primer riesgo era que el mecanismo simplemente no pudiera moverse
Ensamblaje CAD utilizado para verificar posiciones, soportes, amure del motor y espacio para los componentes.
HITO MECÁNICO
Motor centrado + mecanismo libre + puerta/aguja montable
• Modelado de base, soporte de motor, puerta, sensor, switch y fijaciones.
• El amure y el centrado son críticos: una desalineación agrega rozamiento y esfuerzos laterales.
• La impresión 3D permite iterar rápido, pero cada cota crítica debe validarse sobre el montaje real.
esp32-motorized-door-controller
Etapa 1 · 2
Materias: Sistemas de Representación · Modelado/Fabricación 3D · Automatización

## Slide 3
2. Hardware y esquemático completo
Probar por partes no significa diseñar sin una arquitectura documentada
Esquemático de referencia: incluso usando módulos comerciales, conviene documentar la arquitectura completa.
BUENA PRÁCTICA
• ESP32-S3 + DRV8833 + motor N20 6 V.
• AS5048A para posición absoluta y final de carrera como entrada adicional.
• Fuente de 6 V y masa común documentadas desde el inicio.
• El montaje con módulos es prototipo; el esquemático es la base del futuro PCB del producto.
esp32-motorized-door-controller
Etapa 1 · 3
Materias: Electrónica I, II y III · Sistemas de Representación · Proyecto Final

## Slide 4
3. BOM aproximado de la plataforma inicial
Lista preliminar obtenida del ensamblaje 3D y del esquemático
Mecánico
• Base y soporte principal
• Cama de motor
• Puerta / aguja
• Soporte de sensor
• Asiento de switch
• Fijaciones M3 / M4
Electrónico
• ESP32-S3 Dev Module
• DRV8833
• Motor N20 6 V
• AS5048A
• Final de carrera
• Fuente 6 V
Integración
• Screw shield / adaptador
• Cableado
• Tira WS2812B prevista
• Tornillería
• Conectores
• Elementos impresos 3D
El BOM todavía no es de producción: sirve para documentar la plataforma y detectar dependencias tempranas entre mecánica, electrónica y montaje.
esp32-motorized-door-controller
Etapa 1 · 4
Materias: Electrónica I/II/III · Sistemas de Representación · Automatización · Proyecto Final

## Slide 5
4. Primera condición de validación
Antes del firmware: demostrar que el conjunto mecánico realmente funciona
1
Imprimir y montar
2
N20 a 6 V
3
Girar ambos sentidos
4
Montar puerta/aguja
5
Integrar electrónica
Condición de avance
El motor debe quedar centrado, girar libremente en ambos sentidos y transmitir el movimiento a la puerta sin interferencias críticas.
Esta prueba parece simple, pero descarta un riesgo capaz de invalidar todas las etapas posteriores.
esp32-motorized-door-controller
Etapa 1 · 5
Materias: Automatización · Sistemas de Representación · Electrónica I/II/III · Proyecto Final

## Slide 6
5. Primer firmware monolítico
Una herramienta de validación física, no todavía una arquitectura de producto
IDEA CENTRAL
Un único .ino, sin capas ni abstracciones de dominio.
• Motor, sensor, comandos Serial, posiciones, diagnóstico y control automático conviven en el mismo archivo.
• Los “estados” aparecen mediante enums, flags y funciones; no existe una FSM central formal.
• Se utilizó asistencia de Codex para acelerar la iteración; la validación real se hizo sobre el hardware.
• Es apropiado para probar rápido. Se vuelve costoso de mantener cuando el producto empieza a crecer.
loop() real simplificado
void loop() { readSerialCommands(); if (autoMoveActive) { updateAutoMove(); return; } checkMotorTimeout(); if (streamEnabled && millis() - lastStreamMs >= STREAM_PERIOD_MS) { lastStreamMs = millis(); readSensorDegMeasured(false); printSensor(); } }
Lectura: el loop coopera; durante el automático ejecuta una actualización periódica y vuelve a iterar.
esp32-motorized-door-controller
Etapa 1 · 6
Materias: Fundamentos de Programación · Programación Avanzada · Automatización

## Slide 7
6. Flujo funcional del firmware monolítico
Representación didáctica de estados implícitos; no es una FSM formal por switch-case
SETUP
IDLE / LISTO
PULSO LEFT
PULSO RIGHT
AUTO START
AUTO ACTIVO
AUTO FINISH
AUTO CANCEL
cmd f/F
timeout / stop
cmd r/R
timeout / stop
cmd 1/2/3
elige dirección
tolerancia / cruce
FC_L / timeout / stall / x
cada ~5 ms
leer sensor → error → condiciones
Estado implícito
autoMoveActive motorState autoDirection
esp32-motorized-door-controller
Etapa 1 · 7
Materias: Programación Avanzada · Fundamentos de Programación · Automatización

## Slide 8
7. Qué representa este primer firmware
La falta de abstracciones es deliberada: primero validar; después organizar
SIRVE PARA
• Probar motor, sensor y comandos rápidamente.
• Medir el comportamiento real del mecanismo.
• Aislar si un problema es físico, eléctrico o de software.
• Crear una baseline funcional antes de refactorizar.
NO RESUELVE
• Separación clara entre motor, sensor, control y producto.
• Escalabilidad al sumar LED, configuración persistente y app.
• Reutilización sencilla de componentes.
• Trazabilidad de responsabilidades cuando el sistema crece.
Decisión de I+D: no descartar lo que funciona; conservarlo como baseline y evolucionar sobre evidencia.
esp32-motorized-door-controller
Etapa 1 · 8
Materias: Programación Avanzada · Proyecto Final · Automatización

## Slide 9
8. Ensayo v3.1: PWM fijo y carga
El problema deja de ser “mover un motor” y pasa a depender de la planta física
PWM FIJO
Una sola perilla parece simple…
PWM 65
3 stalls · no confiable en LEFT
PWM 70
mínimo confiable sin carga
PWM 75
llega, pero aumenta el sobrepaso
PWM 80
más sobrepaso; no mejora precisión
No existe un único PWM que garantice arranque, precisión y robustez en todas las condiciones.
EFECTO DE CARGA
La carga cambia la dinámica; no simplemente “empeora”
Carga
Mov.
Stalls
Error prom.
Error máx.
0 g
12
0
2.51°
4.00°
2 g
18
2
1.80°
3.65°
8 g
10
1
1.41°
3.30°
La carga puede reducir el sobrepaso en algunos recorridos y, al mismo tiempo, aumentar el riesgo de no arrancar.
Fuente técnica: informe de ensayo v3.1.
esp32-motorized-door-controller
Etapa 1 · 9
Materias: Sistemas de Control · Automatización · Proyecto Final

## Slide 10
9. Qué demostró la instrumentación
El sistema detecta el objetivo a tiempo; el error final aparece después del corte
5000 µs
Período de control
Se cumple el ciclo nominal
5002–5006 µs
Muestra máx.
Variación temporal muy baja
~31 µs
Lectura AS5048A
SPI rápido frente al ciclo
38–44 µs
Cálculo/control
Muy por debajo de 5 ms
EVIDENCIA CLAVE
decision_error_deg
cerca del target
final_error_deg
puede quedar desplazado
Conclusión: no hay evidencia de pérdida de posición por CPU, SPI ni Serial. El problema dominante es mecánico/dinámico.
Fuente técnica: informe de ensayo v3.1 — mediciones de muestreo, sensor, control y error final.
esp32-motorized-door-controller
Etapa 1 · 10
Materias: Sistemas Embebidos · Electrónica · Sistemas de Control · Proyecto Final

## Slide 11
10. Decisión de continuidad
Antes de modularizar: conservar la baseline y probar una mejora de control por vez
1
Baseline v3.1
PWM fijo medido y conservado
2
Boost de arranque
PWM alto por un tiempo breve
3
Llegada con menos energía
Reducir PWM / pre-corte o frenado
4
PD/PID
Realimentación con AS5048A
La v3.1 confirma que el problema ya no es de lectura ni de muestreo, sino de control dinámico. La siguiente evolución debe cambiar una sola variable, medir el efecto y conservar siempre la baseline funcional.
Criterio del informe: “antes de modularizar”, ensayar una v3.2 mínima con una única mejora de control.
esp32-motorized-door-controller
Etapa 1 · 11
Materias: Proyecto Final · Sistemas de Control · Programación Avanzada · Automatización

## Slide 12
11. La experiencia también forma parte del método
Los datos son necesarios; saber qué observar y qué pregunta hacer también.
IDEA CENTRAL
Estas conclusiones no aparecen solas.
Surgen de un recurso técnico entrenado que puede relacionar lo que observa con PWM, puente H, firmware y dinámica mecánica.
• La experiencia orienta qué variable conviene medir.
• El conocimiento previo permite formular hipótesis útiles.
• La prueba controlada transforma la intuición en evidencia.
DEL SÍNTOMA A LA DECISIÓN
El instrumento entrega datos. El criterio técnico decide qué significan y qué prueba sigue.
La experiencia no reemplaza la medición: ayuda a convertirla en conocimiento de ingeniería.
Materias: Proyecto Final · Sistemas de Control · Electrónica · Programación Avanzada · Automatización
Etapa 1 · 12
OBSERVAR
INTERPRETAR
HIPÓTESIS
MEDIR
DECIDIR