## Slide 1
Etapa 2
Arquitectura modular y control configurable
De la baseline monolítica a una base escalable y al perfil approach no-PID
RESUMEN DE LA ETAPA
Se conserva el comportamiento físico validado y se separan responsabilidades entre configuración, posicionamiento y acceso al hardware.
Luego se incorpora un perfil approach no-PID configurable, sin perder el baseline de PWM fijo.
Resultado: el software escala mejor; el control empírico revela sus propios límites.
1
Modularizar
2
FSM explícita
3
Config JSON/NVS
4
Approach no-PID
5
Medir límites
esp32-motorized-door-controller
Etapa 2 · 1
Materias: Programación Avanzada · Sistemas de Control · Automatización · Proyecto Final

## Slide 2
1. ¿Por qué modularizar?
El firmware monolítico ya cumplió su función: validar rápido y producir evidencia
BASELINE
Lo que NO se toca
• Pines y sentidos ya validados.
• Criterios de llegada, cruce, stall y timeout.
• Período de control y mediciones existentes.
• PWM fijo como referencia de comportamiento.
PROBLEMA
Lo que ya no escala
• Comunicación, parámetros, movimiento y hardware mezclados en el .ino.
• Cada nueva función aumenta dependencias y riesgo de regresión.
• Resulta difícil cambiar una parte sin tocar otras.
• La trazabilidad de responsabilidades se vuelve pobre.
Decisión de I+D: refactorizar sin “mejorar” todavía la física. Primero separar responsabilidades y comprobar que el baseline se conserva.
esp32-motorized-door-controller
Etapa 2 · 2
Materias: Programación Avanzada · Proyecto Final · Automatización

## Slide 3
2. Arquitectura modular
Cada bloque recibe una responsabilidad clara y una frontera de cambio
motorized_door.ino | coordinador del producto
CDoorConfig
JSON · parámetros · NVS · requests
CDoorMotion
FSM · llegada · cruce · stall · timeout
CDoorMotor
DRV8833 · PWM · LEFT/RIGHT/STOP
CDoorSensor
AS5048A · SPI · ángulo/velocidad
Soporte transversal: logging + temporización/instrumentación para medir sin mezclar responsabilidades.
REGLA DE DISEÑO
CDoorMotion no procesa JSON, no guarda NVS y no conoce pines: recibe configuración y callbacks; el .ino coordina el producto.
esp32-motorized-door-controller
Etapa 2 · 3
Materias: Programación Avanzada · Fundamentos de Programación · Sistemas Embebidos · Proyecto Final

## Slide 4
3. FSM de posicionamiento explícita
La lógica deja de estar implícita en flags y pasa a una máquina de estados identificable
IDLE
START
MOVING
SETTLING
start()
dirección
llegada / cruce / cancelación
settle final → summary → IDLE
switch (state) { IDLE → espera | START → prepara movimiento | MOVING → controla cada período | SETTLING → espera y cierra }
La FSM encapsula el posicionamiento; el estado general del producto puede evolucionar por separado.
esp32-motorized-door-controller
Etapa 2 · 4
Materias: Programación Avanzada · Automatización · Proyecto Final

## Slide 5
4. Configuración sin recompilar
Comunicación y memoria pasan a formar parte de la arquitectura, no de la lógica de movimiento
HOST JSON
• Comandos y consultas por Serial en formato JSON.
• Parámetros modificables en runtime.
• Requests pendientes separan comunicación de ejecución.
NVS
• Persistencia de posiciones y parámetros.
• Reinicio sin perder configuración.
• Base para una futura app de configuración.
EFECTO
El firmware deja de depender de constantes hardcodeadas.
La misma imagen puede probar configuraciones distintas sin recompilar, manteniendo una única baseline.
Resultado: experimentación más repetible y trazable.
esp32-motorized-door-controller
Etapa 2 · 5
Materias: Programación Avanzada · Fundamentos de Programación · Proyecto Final

## Slide 6
5. Dos estrategias, una misma FSM
El modo de movimiento cambia la potencia aplicada; no cambia la lógica de posicionamiento
motion_mode=0
PWM fijo — baseline
• Usa pwm_move durante todo el recorrido.
• Conserva el comportamiento validado de la Etapa 1.
• Sirve como referencia A/B frente a cualquier mejora.
motion_mode=1
Approach no-PID
• Boost de arranque para vencer rozamiento.
• PWM base durante el recorrido.
• PWM reducido cerca del objetivo.
Principio de ingeniería: agregar una estrategia nueva sin destruir la referencia anterior.
esp32-motorized-door-controller
Etapa 2 · 6
Materias: Sistemas de Control · Programación Avanzada · Automatización · Proyecto Final

## Slide 7
6. El costo de la mejora empírica
Para intervenir sobre la física aparecen nuevas “perillas” que interactúan entre sí
Parámetro
Efecto físico
Riesgo si se ajusta mal
pwm_start
Vencer rozamiento/carga inicial
Exceso de energía e inercia
start_boost_ms
Duración del golpe inicial
Sobrepaso o arranque insuficiente
pwm_move
Potencia del recorrido principal
Compromiso velocidad/precisión
slow_zone_deg
Cuándo desacelerar
Llegada rápida vs. quedarse corto
pwm_slow
Potencia de aproximación
Stall cerca del target o sobrepaso
Si cambia la mecánica, la carga, el rozamiento o el desgaste, estos parámetros deben volver a interpretarse y ajustarse.
esp32-motorized-door-controller
Etapa 2 · 7
Materias: Sistemas de Control · Automatización · Proyecto Final

## Slide 8
7. Ensayo comparativo: ¿mejoró?
La respuesta es sí en confiabilidad de arranque, pero no de manera universal
ERROR PROMEDIO
0 g
2.51
2.34
2 g
1.80
1.68
8 g
1.41
1.45
PWM fijo
Approach
STALLS
Con carga, la mejora más clara fue la eliminación de stalls en esta tanda.
0 g
0
Approach: 0
2 g
2
Approach: 0
8 g
1
Approach: 0
Lectura prudente: la muestra es comparativa, no una estadística definitiva.
esp32-motorized-door-controller
Etapa 2 · 8
Materias: Sistemas de Control · Automatización · Proyecto Final

## Slide 9
8. Dos problemas distintos
La modularización mejora el software; no elimina la dependencia de la planta física
SOFTWARE
Problema resuelto
• Responsabilidades separadas.
• Baseline preservada.
• Configuración persistente y runtime.
• Nuevas estrategias pueden agregarse sin reescribir todo.
FÍSICA
Problema todavía abierto
• Rozamiento e inercia siguen presentes.
• La carga modifica arranque y sobrepaso.
• El approach mejora casos, no una ley general.
• Más parámetros ≠ más conocimiento de la planta.
Conclusión: ya tenemos una base de software apta para experimentar; ahora falta dejar de adivinar la dinámica.
esp32-motorized-door-controller
Etapa 2 · 9
Materias: Programación Avanzada · Sistemas de Control · Proyecto Final

## Slide 10
9. Decisión de continuidad
Cerrar la etapa de control empírico y convertir la planta en un objeto medible
1
Baseline modular
conservada
2
Approach no-PID
probado
3
Límites empíricos
identificados
4
Identificar planta
siguiente paso
5
PD/PID
sobre evidencia
APRENDIZAJE DE LA ETAPA
Una arquitectura escalable permite experimentar mejor; la siguiente decisión es medir la planta antes de sumar más parámetros.
esp32-motorized-door-controller
Etapa 2 · 10
Materias: Proyecto Final · Sistemas de Control · Programación Avanzada · Automatización