## Slide 1
esp32-motorized-door-controller
Etapa 6
Aplicación desktop
y operación del prototipo
De la lógica embebida validada a una herramienta de operación, configuración y diagnóstico construida con PySide6 y asistencia de Codex.
Operación
Configuración
Diagnóstico
La app no reemplaza al firmware: lo observa, lo configura y lo comanda dentro de reglas seguras.
Etapa 6 · 1

## Slide 2
esp32-motorized-door-controller
1. Por qué aparece una aplicación
El firmware ya funciona: ahora hace falta una herramienta para operar y explicar el producto.
NECESIDAD
Operar FWD/REW sin escribir JSON a mano.
Ver estado, posición, LED y errores en una pantalla común.
Configurar parámetros persistentes sin recompilar.
Separar diagnóstico de operación normal.
RIESGO
Una GUI puede mostrar un estado viejo.
Puede habilitar botones cuando el firmware no está listo.
Puede inferir llegada en vez de esperar el evento real.
No debe asumir responsabilidad de seguridad.
DECISIÓN I+D
El firmware conserva la autoridad sobre movimiento y fallas.
La app consume eventos y respuestas del ESP32.
Codex acelera la construcción, pero el criterio técnico sigue siendo humano.
Etapa 6 · 2

## Slide 3
esp32-motorized-door-controller
2. Punto de partida: reutilizar sin arrastrar el dominio anterior
La base PySide6 venía del proyecto de la viga; lo correcto fue conservar infraestructura y reemplazar el caso de uso.
SE CONSERVA
SerialManager: apertura, escritura y lectura serie.
SerialEventQueue: frontera thread-safe entre hilo serie y Qt.
QTimer: consumo periódico de la cola en el hilo principal.
Estructura ui / controllers / core / config.
Widgets reutilizables cuando aportan valor.
SE REEMPLAZA
Dominio “viga”: distancia, fuerza, reacciones y flexión.
Flujo de ensayo start/distance/force.
Textos, rangos y gauges específicos del banco anterior.
La lógica de negocio del controlador principal.
El protocolo conceptual de producto: puerta, estado y seguridad.
Buena práctica: no partir de cero, pero tampoco dejar que un dominio viejo contamine el producto nuevo.
Etapa 6 · 3

## Slide 4
esp32-motorized-door-controller
3. Tres pantallas principales de la aplicación
Cada pantalla responde a un momento distinto del trabajo con el prototipo.
Operación: uso normal del producto
Configuración: parámetros y NVS
Diagnóstico: pruebas y telemetría
Separar pantallas evita mezclar “usuario opera”, “técnico calibra” e “I+D diagnostica”.
Etapa 6 · 4

## Slide 5
esp32-motorized-door-controller
4. Pantalla Operación
Vista pensada para la demo: comandos simples y estado legible.
FUNCIÓN
Comandos FWD y REW para ejecutar el ciclo de apertura y retorno.
STOP siempre visible para cortar el movimiento.
Estado consolidado: READY, movimiento, STOP o DANGER.
Indicadores de posición, LED y versión de firmware.
Oculta detalles técnicos para no cargar la operación normal.
La pantalla de operación debe habilitar botones sólo cuando el firmware confirma que el dispositivo está listo.
Etapa 6 · 5

## Slide 6
esp32-motorized-door-controller
5. Pantalla Configuración
La configuración deja de ser recompilar firmware: se vuelve lectura, edición y escritura controlada.
PARÁMETROS
Posiciones calibradas POS_1, POS_2 y POS_3.
Modo de movimiento y parámetros de control.
LED, brillo, tiempos de demo y espera de apertura.
Acciones: leer, aplicar, restaurar y consultar all-params.
La app traduce formularios en comandos JSON, no en cambios directos de hardware.
La arquitectura JSON/NVS permite recalibrar sin tocar código.
Etapa 6 · 6

## Slide 7
esp32-motorized-door-controller
6. Pantalla Diagnóstico
La pantalla técnica permite probar el sistema sin confundirlo con la operación final.
DIAGNÓSTICO
Ir a POS_1/POS_2/POS_3 para verificar llegada.
Probar FWD/REW y STOP bajo supervisión.
Ver ángulo, error, PWM y eventos recibidos.
Inspeccionar respuestas JSON y all-params.
Distinguir falla física, protocolo, UI o firmware.
Diagnóstico no es “modo usuario”: es una herramienta para I+D, puesta a punto y soporte.
Etapa 6 · 7

## Slide 8
esp32-motorized-door-controller
7. Contrato de comunicación
La app no adivina: pregunta, recibe JSON, actualiza estado y decide qué botones habilitar.
Usuario
click / selección
MainWindow
vista
DoorController
reglas UI
SerialManager
transporte
ESP32
autoridad real
COMANDOS
info/version · all-params · fwd · rew · stop · go posX · set params
EVENTOS
result · reason · device_state · motion_state · error · parámetros actuales
Regla de diseño: si el firmware no confirma, la app no debe inventar que llegó.
Etapa 6 · 8

## Slide 9
esp32-motorized-door-controller
8. Codex como acelerador del desarrollo
La IA escribe rápido; el equipo decide qué arquitectura, qué pruebas y qué comportamiento son aceptables.
1
Prompt
contexto y límite
2
Código
propuesta Codex
3
Revisión
criterio I+D
4
Prueba
hardware real
5
Ajuste
nuevo prompt
LO QUE ACELERA
Crear estructura de carpetas.
Generar UI PySide6.
Migrar nombres y widgets.
Proponer parsers y controladores.
LO QUE NO DELEGA
Validar contra el firmware real.
Definir estados seguros.
Interpretar fallas físicas.
Decidir cuándo commitear o volver atrás.
La IA no conoce el motor, la reductora ni la puerta: el criterio técnico sigue siendo humano.
Etapa 6 · 9

## Slide 10
esp32-motorized-door-controller
9. Prueba real: la UI también se valida
Cuando se pasó a modo real aparecieron diferencias entre mover y saber que se llegó.
SÍNTOMA
Diagnóstico movía el motor hacia la posición.
La app no detectaba correctamente la llegada.
Operación no habilitaba los botones como se esperaba.
LECTURA
El movimiento físico podía estar bien.
El problema estaba en cómo la UI seguía eventos y estados.
Había que respetar la semántica real del firmware.
CORRECCIÓN
No inferir llegada desde la acción del botón.
Consumir result/reason/device_state.
Habilitar operación sólo con DEVICE READY confirmado.
Mover no alcanza: la app debe saber, con evidencia del firmware, qué ocurrió.
Etapa 6 · 10

## Slide 11
esp32-motorized-door-controller
10. Estados separados: conexión, producto y seguridad
Una app confiable no mezcla “puerto abierto” con “puerta lista”.
COMUNICACIÓN
Puerto abierto/cerrado.
Handshake válido.
Versión y protocolo.
Timeout de respuesta.
PRODUCTO
BOOT / CENTERING / READY.
OPENING / WAIT / CLOSING.
STOPPED / DIAGNOSTIC.
Resultado de DoorMotion.
SEGURIDAD
DANGER / STOP.
Timeout / stall.
Sensor o estado incoherente.
La decisión crítica vive en ESP32.
La GUI puede caerse, Windows puede bloquearse o el cable USB desconectarse: el firmware debe seguir siendo seguro.
Etapa 6 · 11

## Slide 12
esp32-motorized-door-controller
11. Cierre de etapa
La app convierte el prototipo técnico en una herramienta demostrable.
1
Operar
FWD / REW / STOP
2
Configurar
JSON / NVS
3
Diagnosticar
telemetría
4
Validar
eventos reales
5
Presentar
demo integrada
RESULTADO
La aplicación permite mostrar el producto, no sólo el firmware.
La comunicación y los estados se vuelven visibles para el operador.
La arquitectura de software vuelve a demostrar su valor.
SIGUIENTE
Ensayo integral de demo.
Ajustes de UX para el video.
Documentar comandos mínimos y fallas esperadas.
Cerrar versión presentable del prototipo.
Etapa 6 cierra el puente entre I+D y demostración: el prototipo ya puede ser operado, explicado y defendido.
Etapa 6 · 12